## Slide 1: Основы технического волшебства
(Проектная электроника / Электроника для начинающих)
Занятие 15
2020/2021

## Slide 2
Джо́йстик (англ. joystick, дословно «палочка радости») — устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку.
3D Джойстик
Игровой однокнопочный джойстик 1980-х

## Slide 3
Первый электрический джойстик— в 1943
Henschel Hs 293 немецкая управляемая авиационная бомба (нем. Gleitbombe – планирующая бомба)

## Slide 4
Широкое распространение— с 1960 года
Инвалидные коляски и радиоуправляемые модели самолетов

## Slide 5
Советский Джойстик КП4-2

## Slide 6
Аналоговый стик (англ. analog stick)
1983
1997
1994
2005

## Slide 7
Высокотехнологичные Джойстики

## Slide 8
3D-джойстик
сенсор с двумя аналоговыми выходами X и Y, и одним цифровым — Z.
В нейтральном положении аналоговый сигнал соответствует половине напряжения питания, нажатие — бинарный цифровой сигнал.

## Slide 9
3D-джойстик

## Slide 10
Принципиальная схема
Содержит два переменных резистора с возвратными пружинами, кнопку и прорезиненный колпачок — «грибок».
Напряжение внешнего питания: 3–5 В

## Slide 11
Схема подключения
Содержит два переменных резистора с возвратными пружинами, кнопку и прорезиненный колпачок — «грибок».

## Slide 12
Схема подключения
1 группа
Земля (G) — Чёрный провод. Соедините с пином GND микроконтроллера.
Питание (V) — Красный провод. Соедините с пином 5V микроконтроллера.
Сигнальный (X) — Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
2 группа
Сигнальный (Y) — Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
Сигнальный (Z) — Подключите к аналоговому/цифровому входу микроконтроллера.
Не используется.

## Slide 13
Cкетч.
Пример работы
выведем в Serial-порт текущее значение отклонения джойстика по двум осям и состояние нажатия кнопки.

## Slide 14
Для самостоятельной работы.
Измени скетч так что бы вывод данных был как на картинке.